开关电源大致由主电路操控电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。

1、主电路

冲击电流限幅：限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

输入滤波器：其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

整流与滤波：将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。

逆变：将整流后的直流电变为高频交流电，这是高频开关电源的核心部分。

传出整流与滤波：根据负载需要，提供稳定可靠的直流电源。

2、操控电路

一方面从传出端取样，与设定值进行比较，然后去操控逆变器，改变其脉宽或脉频，使传出稳定，另一方面，根据 测试电路提供的数据，经保护电路鉴别，提供操控电路对电源进行各种保护措施。

3、检测电路

提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。

4、辅助电源

实现电源的软件（远程）启动，为保护电路和操控电路（PWM等芯片）工作供电。

# 开关电源维修的方法是什么

1、修理开关电源,首先使用万用表测试击穿短路功率组件,如功率整流桥堆,开关管、高频大功率整流器;
抑制浪涌电流的大功率电阻烧坏。
检测输出电压端口电阻异常,损坏上述部分需要改变。
    2、第一步完成后,在打开电源不能正常工作,那么检测功率因数模块(PFC)和脉冲宽度调制(PWM)组件,请参阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块的每个脚函数和的必要条件的正常工作模块。
    3、然后,力量的PFC电路测量两端的滤波器电容电压是380伏直流电左右,如果你有380伏特直流电压、PFC模块正常工作,然后检测的工作状态,测定了PWM模块电源输入端VC、VR参考电压输出端,启动控制电压的音速启动/ Vcontrol是正常的,使用220 vac / 220 vac隔离变压器,开关电源,使用示波器观察PWM模块是否结束的波形的CT为线性锯齿波和三角,比如TL494 CT端锯齿波,FA5310其CT为三角波。
输出终端V0波形是有序的窄脉冲信号。
    4、实践的开关电源的维修,有很多PWM开关电源与UC38 x系列8脚组件,大部分的电源不能工作因为电力起动电阻损坏,或芯片性能下降。

发电机能把机械能转换成电能，干电池能把化学能转换成电能。

发电机、电池本身并不带电，它的两极分别有正负电荷，由正负电荷产生电压（电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的），电荷导体里本来就有，要产生电流只需要加上电压即可，当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去，当电荷散尽时，也就荷尽流（压）消了。干电池等叫做电源。通过变压器和整流器，把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大，又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说，也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。